## Slide 1: Mapeamento Window-Viewport
Claudio Esperança
Paulo Roma Cavalcanti

## Slide 2: Problema
Cena é 3D, mas eventualmente será projetada para 2D.
Cena 2D está num plano infinito, mas o dispositivo possui uma área visível retangular finita.
O que fazer?
Resposta: mapear uma região retangular da cena 2D para o dispositivo.

## Slide 3: Definições
Window:
  Região retangular de interesse na cena.
Viewport:
  Região retangular no dispositivo.
Normalmente, ambos os retângulos estão alinhados com o sistema de coordenadas.

## Slide 4: Window - Viewport

## Slide 5: Matemática – Regra de três
Ponto (xw,yw) da Window mapeia sobre um ponto (xv,yv) da Viewport.
Window tem cantos (xwl,ywb) e (xwr,ywt).
Viewport tem cantos (xvl,yvb) e (xvr,yvt).
Comprimento e altura da Window são Lw e Hw.
Comprimento e altura da Viewport são Lv e Hv.

## Slide 6: Manter a Proporção
Mapeie cada coordenada de acordo com:

## Slide 7: Coordenada na Viewport
Para mapear xw para xv (yv é equivalente):

## Slide 8: Razão de Aspecto
Se a razão de aspecto não for a mesma, a imagem será distorcida:

## Slide 9: Resumo
Converta xw para uma distância w a partir do canto inferior esquerdo da Window.
Escale esta distância w para obter uma distância v.
Adicione a v o canto da Viewport para obter xv.
Equivalente a uma escala mais uma translação.

## Slide 10: Imagem 1024 x 768 (4:3)

## Slide 11: Mesma Imagem 1024 x 614 (10:6)

## Slide 12: Desentrelaçamento

## Slide 13: TV 4:3 e 16:9

## Slide 14: Transformações Afim
  Transformações Afim = transformações lineares + translações
  Qualquer transformação linear fica determinada pelo efeito causado nos vetores da base de um espaço vetorial.
    são necessários apenas 3 pontos não colineares em 2D.

## Slide 15: Mapeamento RPQ para unitário
  Logo, sabendo-se que o mapeamento do triângulo unitário (0,0), (1,0), (0,1) no triângulo RPQ é dada pela matrix de transformação homogênea:

## Slide 16: Mapeamento RPQ to R’P’Q'
  e, usando-se o triângulo unitário como ponte, o mapeamento do triângulo RPQ, no frame A, sobre o triângulo R’P’Q’, no frame B, é dado pela matrix:

## Slide 17: Mapeamento para viewport
  Em particular, para mapear o retângulo alinhado com os eixos coordenados, com diagonal , basta fazer o terceiro ponto ser:
  Facilmente implementável com Numpy

## Slide 18: Rio - Calgary via New York