## Slide 1: Introdução à Computação Gráfica Colorização
Claudio Esperança
Paulo Roma Cavalcanti

## Slide 2: Colorização
A função de iluminação produz valores de cor para qualquer ponto de uma superfície no espaço da cena.
Durante o processo de rasterização, as cores dos pixels devem ser determinadas a partir da projeção dos objetos da cena sobre a tela virtual.

## Slide 3: Tipos de Colorização
O processo de colorização interpola os valores da função de colorização nos vértices dos polígonos para os pixels no interior do polígono.
  Aumenta a velocidade de renderização.
Assim, existem três tipos principais de colorização:
  Constante (flat)
  Gouraud
  Phong

## Slide 4: Colorização Constante
Assume que:
  A fonte de luz está no infinito.
  Cada polígono possui uma cor constante, dada pela sua normal.
Extremamente rápida, mas produz imagens facetadas, pois a transição de um polígono para outro adjacente, é marcante.

## Slide 5: Colorização de Gouraud
Em geral, um modelo B-rep é apenas uma aproximação poligonal de um objeto.
Supõem que cada vértice do modelo possui uma normal associada.
Intensidades nos vértices são interpoladas.
  O que acontece com os highlights de Phong?
Despreza a variação da normal no interior dos polígonos.
Silhueta ainda parece estar linearizada.

## Slide 6: Interpolação Poligonal
I0
I1
I2
I3
Il
Ir
Ip

## Slide 7: Colorização de Phong
Interpola as normais nos vértices.
A função de iluminação deve ser avaliada para cada pixel.
Transformações perspectiva não preservam ângulos.
  Logo, a função de iluminação deve ser avaliada no espaço da cena ou num espaço isométrico a ele.
  Usa-se a inversa da transformação de visualização para voltar ao espaço da cena.

## Slide 8
Sem Iluminação

## Slide 9
Flat Shading

## Slide 10
Interpolação de Gouraud

## Slide 11
Interpolação de Phong – Por pixel

## Slide 12: Estimando Normais
As normais nos vértices podem ser estimadas acumulando-se as normais de todos os polígonos incidentes em cada vértice.
  A circulação dos polígonos deve ser consistente.

## Slide 13: Interpolação
Image courtesy of Watt & Watt, Advanced Animation and Rendering Techniques

## Slide 14: Considerações Finais
Interpolação poligonal só independe da orientação do polígono para o caso de triângulos.
  Depende da orientação do polígono em relação à linha de varredura.
  Cria efeitos indesejáveis em animações.
Rasterização é executada no espaço normalizado, após a transformação perspectiva.
  Incrementos entre linhas de varredura consecutivas são considerados constantes na interpolação poligonal.
  Na realidade, eles aumentam na direção Z, quando caminha-se na direção do centro de projeção.

## Slide 15: Traçadores de Raios
Executam de forma integrada, a projeção, visibilidade, iluminação e rasterização.
Integram o fluxo de energia ao longo de um número finito de raios.
Produzem imagens bastante realistas, se forem implementados de forma distribuída.
  Utiliza super-amostragem, com distribuição aleatória, para diminuir aliasing.

## Slide 16: Parece Real?

## Slide 17: Princípio Básico

## Slide 18: Problemas com o Ray-tracing
1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
A)
B)

## Slide 19: Reflexão Difusa

## Slide 20: Ray Tracing Recursivo
Raio refratado
Raio de visibilidade
Raio de detecção de sombra
Raio refletido

## Slide 21: Exemplos Criados com o Yafaray (Blender)

## Slide 22: Reflexão

## Slide 23: Iluminação Exterior

## Slide 24: Iluminação Interior

## Slide 25: Transparência

## Slide 26: Objeto Fosco